## Slide 1
脳神経内科医が解説する MRI講座
ASL MRI
造影剤なしの脳血流評価
PLD設定 / 1.5T vs 3T / Multi-PLD / 脳梗塞 / てんかん
医知創造ラボ 今村久司
脳神経内科専門医

## Slide 2
ASLとは ― 造影剤なしの脳灌流画像
ASL = Arterial Spin Labeling
MRIの高周波パルスで動脈血中の
プロトンを磁気的に標識し、
脳組織への血流を画像化する方法
💉
造影剤不要
腎機能障害でも安全
☢️
被曝ゼロ
繰り返し撮像が可能
⏱️
数分で撮像
ルーチンに追加しやすい
SPECT（放射性トレーサー必要）や CT perfusion（造影剤+被曝）に対する大きな利点
現在の臨床標準: pCASL（pseudo-Continuous ASL）
2015年ISMRM合意で推奨 ― SNRと定量精度のバランスが最良
2/12

## Slide 3
ASLの原理 ― 3つのステップ
1
ラベリング（標識）
頸部で動脈血のプロトンに
高周波パルスを照射し
スピンを反転させる
2
待機（PLD）
標識された血液が
脳実質に到達するまで
一定時間待つ
3
撮像・差分計算
Label画像とControl画像の
差分を計算して
灌流画像を得る
→
→
差分信号は脳組織信号のわずか 0.5〜1.5% → 十分な加算が必要
3/12

## Slide 4
PLD（Post Labeling Delay）― ASL最重要パラメータ
PLDとは
ラベリング終了から撮像開始までの待ち時間。
標識血液が脳実質に到達するために
必要な時間を確保する。
短すぎ: Bright Vessel Artifact
標識血液が血管内に滞留、灌流過小評価
長すぎ: SNR低下
T1緩和で標識信号が減衰、画質劣化
2015年 ISMRM合意 推奨PLD（pCASL）
対象 | 推奨PLD | LD
小児 | 1500 ms | 1800 ms
健常成人（<70歳） | 1800 ms | 1800 ms
健常成人（≧70歳） | 2000 ms | 1800 ms
臨床患者（成人） | 2000 ms | 1800 ms
4/12

## Slide 5
1.5T vs 3T ― 磁場強度の影響
ISMRM合意: 「3Tが利用可能な場合は3Tを推奨」
パラメータ | 1.5T | 3T
血液T1値 | 約1350 ms | 約1650 ms
SNR | 基準 | 約1.5〜2倍
ラベリング効率 | やや低い | 高い・安定
SAR（比吸収率） | 低い | 高い（要注意）
磁場不均一性 | 小さい | 大きい（頭蓋底注意）
撮像時間 | 長め | 短縮可能
1.5Tでも使える！
加算回数を増やす（撮像5〜6分）/ Background suppression最適化 / 3D readout使用
5/12

## Slide 6
Single-PLD vs Multi-PLD ― 最新トレンド
Single-PLD
1つの固定PLDで撮像
○ シンプル・撮像時間短い
○ 読影が容易
× ATTの影響を受けやすい
× 側副路の遅い血流を見逃す
Multi-PLD
複数のPLDで撮像
○ CBF + ATT 同時定量
○ ATA軽減、定量精度向上
× 撮像時間やや長い（5〜7分）
× 解析ソフトが必要
Multi-PLD 推奨プロトコル例（Woods et al. 2024）
 | 若年健常者 | 高齢者・臨床患者
ATTカバー | 0.5〜1.8 s | 0.5〜2.5 s
PLD数 | 4〜8ポイント | 4〜8ポイント
代表的PLD | 0.5/1.0/1.5/2.0 s | 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 s
6/12

## Slide 7
脳梗塞でのASL ― DWIより早い？
発症からの時間軸
ASL: 灌流低下
発症直後〜
DWI: 高信号
〜30分以降
ASAP-ASL（超急性期プロトコル）
• 撮像時間: 1分17秒
• PLD: 1232 ms（短縮）
• 撮像範囲: 基底核レベル限定
• 目的: 3分で灌流評価
• → 血栓回収の適応判断
OTAL法（2相ASL）
第1相: PLD 1200 ms
→ 主幹動脈閉塞の検出
第2相: PLD 2200 ms
→ 側副路経由の遅い血流検出
約90%の患者で十分な灌流評価
7/12

## Slide 8
脳梗塞ASL ― 4つの読影パターン
1
灌流低下（DWI陽性域一致）
梗塞コアの灌流障害
2
灌流低下（DWI陰性域）
ペナンブラの可能性 → 治療介入の根拠
3
Bright Vessel（高信号血管）
側副路の存在を示唆。灌流正常と誤読しない！
4
再灌流後の高灌流
tPA/血栓回収後の再開通。出血性変化リスク評価
8/12

## Slide 9
てんかんでのASL ― SPECTに代わる非侵襲評価
発作時（ictal）
ASL所見:
焦点の高灌流
焦点の局在同定に有用
SPECTの代替として期待
発作直後（postictal）
ASL所見:
高灌流→低灌流へ移行
タイミング依存
撮像時の状態把握が重要
発作間欠期（interictal）
ASL所見:
焦点の軽度低灌流
構造MRI正常例で
補助情報として価値
てんかん重積状態（SE）の評価
• SEと自然消退する発作の鑑別にASLは最も感度が高いとの報告
• 非けいれん性SE（NCSE）でも高灌流パターンで診断補助
• 高灌流消失 = SE離脱の客観的指標
9/12

## Slide 10
脳梗塞 vs てんかん ― ASLで鑑別のヒント
急性片麻痺・失語 → 脳梗塞？ Todd麻痺？
脳梗塞を示唆
ASL: 灌流低下 ⬇️
DWI: 高信号（拡散制限）
→ 虚血性脳血管障害
血栓溶解・回収の適応を検討
VS
てんかん（Todd麻痺）を示唆
ASL: 高灌流 ⬆️
DWI: 正常〜軽度変化
→ てんかん発作後の一過性症状
抗てんかん薬の調整を検討
DWI + ASL の併用で鑑別精度が向上
ただし ASL 単独での確定診断は避け、臨床情報と総合的に判断する
10/12

## Slide 11
ASL読影の5つのピットフォール
1
Bright Vessel Artifact
血管内高信号 ≠ 灌流正常
側副路の遅い血流を反映
2
Border Zone Artifact
分水嶺領域はATTが長く
灌流過小評価されやすい
3
ラベリング面の設定不良
Willis動脈輪に近すぎると
ラベリング効率が低下
4
年齢によるATT変化
高齢者はATT延長
→ PLD延長が必要
5
動きアーチファクト
Label/Control間の頭部移動で
差分画像に大きなノイズ
11/12

## Slide 12
まとめ ― 明日からのASL活用チェックリスト
✅
撮像法: pCASL を第一選択（ISMRM合意推奨）
✅
PLD設定: 成人臨床 → PLD 2000 ms / LD 1800 ms を基本
✅
磁場強度: 3Tが望ましいが 1.5Tでも実用可能（撮像時間延長）
✅
Multi-PLD: 脳血管疾患が多い施設では ATT情報の恩恵大
✅
脳梗塞: DWI + ASL で ペナンブラ評価・側副路評価
✅
てんかん: 撮像時の臨床状態を記録し灌流所見と対照
⚠️
ピットフォール: ATA誤読・高齢者PLD延長を忘れない
造影剤なし・被曝なし・繰り返し可能 ― ルーチンMRIに数分追加するだけ
12/12